## Slide 1: Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych
Paweł Rzeszódko
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

## Slide 2
Oczekiwania pasażerów miasta st. Warszawy co do komfortu podróżowania:
tabor niskopodłogowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu osobom starszym, niepełnosprawnym czy rodzicom podróżującym z dziećmi w wózkach,
tabor w pełni klimatyzowany,
wyposażony w nowoczesny system informacji pasażerskiej złożony z głosowego zapowiadania przystanków oraz tablic wyświetlających trasy przejazdu.

## Slide 3
Tramwaje Warszawskie chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta st. Warszawy przy kolejnych zakupach, tym razem na 186 niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych, opracowały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) uwzględniającą powyższe wymagania.

## Slide 4
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 27.06.2012 r.
Okres realizacji projektu: lata 2009 – 2013
Całkowity koszt projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie: 477,34 mln zł
Kwota dofinansowania zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie: 388,55 mln zł

## Slide 5
Projekt polegał na dostawie 60 nowych tramwajów przegubowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Tramwaj typu 120Na
zakupiony w ramach projektu

## Slide 6
Tramwaj posiada zdolność przewozową wynoszącą 201 osób (przyjmując na jedno miejsce stojące 0,2 m2).
Liczba miejsc siedzących: 40+4 składane
Liczba miejsc stojących: 161

## Slide 7
Nadwozie tramwaju w części pasażerskiej wykonane jest jako całkowicie niskopodłogowe. Niska podłoga to taka, która zmienia łagodnie i bezstopniowo swoją wysokość, a ponadto spełnia warunek nie przekraczania wysokości liczonej od pgs, określonej dla stref drzwiowych na 350 mm, dla stref nad wózkami 480 mm i dla stref pozostałych 370 mm.
350 mm
Notes: Dzięki temu tramwaje typu 120Na są przyjazne dla osób starszych, niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich

## Slide 8
W celu maksymalnego udostępnienia powierzchni tramwaju pasażerom siedzenia w tramwaju są ustawione tak, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczały szerokość przejścia. Zabudowa wnętrza uwzględnia swobodę przechodzenia zachowując szerokość przejścia, nie mniejszą niż ~660 mm.
660 mm
Notes: Siedzenia przedziału pasażerskiego dostępne są dla pasażerów z poziomu podłogi. W obszarze nad wózkami wagonowymi siedzenia są ustawione skośnie do kierunku jazdy, przy czym kąt zawarty pomiędzy osią wzdłużną siedziska a ścianą boczną tramwaju nie przekracza 450. Pozostałe siedzenia ustawione są wzdłużnie do kierunku jazdy (nie dotyczy czterech siedzeń składanych umieszczonych w członie B)

## Slide 9
Szerokość wejścia do tramwaju:
Drzwi dwustrumieniowe
1300 mm
Drzwi jednostrumieniowe
700 mm
1300 mm

## Slide 10
Krawędzie wejść do tramwaju oznaczone są kontrastowo w stosunku do podłogi

## Slide 11
Drzwi zamknięte - podświetlenie niebieskimi diodami, brak sygnału dźwiękowego
Zamykanie drzwi - podświetlenie czerwonymi diodami, sygnał dźwiękowy

## Slide 12
W tramwaju znajdują się dwa siedzenia specjalne (miejsca siedzące przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej/matki z dzieckiem), zlokalizowane w sąsiedztwie drugich drzwi, licząc od kabiny motorniczego dla których przewidziana jest dostateczna liczba uchwytów dla dojścia z przytrzymywaniem się.

## Slide 13
Aby umożliwiać wygodne wsiadanie i wysiadanie osobom na wózku inwalidzkim z poziomu peronu przystankowego i pgs tramwaj został wyposażony wysuwaną przy pomocy własnego napędu platformę.
Notes: Wygodny dostęp do tramwaju, także wózkiem dziecięcym

## Slide 14
W tramwaju, w rejonie drzwi wyposażonych w platformę znajduje się przyległa do ściany tramwaju i mająca długość ~1600 mm, licząc wzdłuż tej ściany, wolna powierzchnia przeznaczona dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. Na powierzchni tej znajduje się stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego ustawione tak, aby wózek przewożony był tyłem do kierunku jazdy.

## Slide 15
Poręcze, uchwyty i kolumny swoją ilością i rozmieszczeniem zapewniają wszystkim pasażerom (w tym niepełnosprawnym) utrzymanie równowagi w czasie jazdy.

## Slide 16
Przyciski pasażerskie:
umożliwiają otwarcie drzwi przez pasażera po aktywacji tej funkcji przez motorniczego,
służą do informowania motorniczego o zamiarze wsiadania i wysiadania osoby niepełnosprawnej.

## Slide 17
Mobilny Automat Biletowy
Każdy tramwaj z projektu posiada automat, umożliwiający pasażerowi zakup biletu.
Wrzut monet do automatu biletowego znajduje się na wys. 167 cm.

## Slide 18
Kasowniki
Są umieszczone w sąsiedztwie każdych drzwi na wysokości
90÷110 cm licząc od podłogi do miejsca wkładania kasowanego biletu. Miejsce to jest posiada kontrastowe oznaczenie, które jest rozpoznawana dotykowo.

## Slide 19
Tramwaj jest wyposażony w nowoczesny System Informacji Liniowej wraz z systemem zapowiedzi głosowych.
W skład systemu wchodzą wyświetlacze elektroniczne (tablice):
czołowy przedni tylny
Notes: tablicę czołową przednią z informacją skierowaną na zewnątrz, umieszczoną nad przednią szybą kabiny motorniczego, obrazującą podstawowo oznaczenie linii, na której aktualnie kursuje tramwaj oraz nazwę krańca, do którego zmierza

## Slide 20
tablica boczna
tablica boczna obrazująca oznaczenie linii,
przeznaczona jest dla osób słabo widzących
Notes: Tablica przeznaczona jest dla osób słabo widzących

## Slide 21
tablica wewnętrzna przedstawiająca pełną informacje o całej trasie linii, na której tramwaj aktualnie się znajduje

## Slide 22: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20 01-232 Warszawa TEL. +48 22 534 43 30 tw@tw.waw.pl www.tw.waw.pl
Paweł Rzeszódko
Dział Techniki Taboru
przeszodko@tw.waw.pl
Tel. +48 22 534 43 58
Dziękuję za uwagę.